# Телескоп Celestron NexStar 130 SLT

  130-мм рефлектор Ньютона

  Вилочная монтировка с компьютерным наведением

  Крепление «ласточкин хвост» для быстрой установки оптической трубы

  Стальной трубчатый штатив с полочкой для аксессуаров

  Обновляемый через Интернет пульт управления с базой данных на 4 000 объектов

  Искатель StarPointer

  Два окуляра (9 и 25 мм) и диагональное зеркало 1,25"

  Программы The Sky Level I и NSOL на CD

  Совместимость с GPS-модулем CN-16

  Гарантия: 2 года 

Телескопы серии NexStar SLT представляют собой новое поколение телескопов с компьютерным управлением, ориентированных на начинающих любителей астрономии. Эти телескопы оснащены технологией автоматического наведения и слежения за небесными объектами, интуитивно понятной системой управления и дополнительными компонентами, готовыми к немедленному использованию. 

Телескопы серии NexStar SLT оснащены самым современным программным обеспечением, которое можно обновлять через Интернет. Переработанный узел крепления телескопов к монтировке (теперь используется «ласточкин хвост») предполагает легкую возможность замены оптической трубы. Для повышения устойчивости алюминиевые штативы телескопов были заменены стальными трубчатыми треногами, которые значительно лучше гасят возникающие колебания. 

Компьютерный пульт управления телескопа оснащен технологией SkyAlign, позволяющей за считанные минуты подготовиться к наблюдениям. Выберите на небе три ярких звезды или планеты (Луна тоже сгодится!), и телескоп сделает все остальное.

|  Технические характеристики: |
| --- |
| Оптическая схема | Рефлектор Ньютона |
| Просветление | Алюминий |
| Диаметр объектива | 114 мм |
| Фокусное расстояние | 650 мм |
| Относительное отверстие | 1:5 |
| Искатель | StarPointer |
| Окуляры и увеличения | 25 мм (26x), 1,25", 9 мм (72x), 1,25" |
| Призма / зеркало | - |
| Монтировка | Вилочная, с приводами пост. тока по обеим осям |
| Штатив | Стальной трубчатый, с полочкой для аксессуаров |
| Прогр. обеспечение | The Sky Level I, NexStar Observer's List |
| Макс. полезное увеличение | 306x |
| Предельная зв. величина | 13,1m |
| Разрешение: - критерий Рэлея - предел Дауэса | 1,06" 0,89" |
| Экранирование объектива: - по площади - по диаметру | 12% 34% |
| Длина оптической трубы | 533 мм |
| Вес телескопа | 8,2 кг |
| Компьютерное наведение: |  |
| Пульт управления | 19-клавишный компьютерный контроллер с двухстрочным LCD дисплеем, обновляемый через Интернет |
| База данных | 40 000 объектов; 400 пользовательских объектов |
| Скорость наведения | 4°/с |
| Скорости слежения | Звездная, лунная и солнечная |
| Режимы слежения | Экваториальный для северного и южного полушария |
| Процедуры настройки | SkyAlign, Auto 2-Star Align, 1-Star Align, 2-Star Align, SolarSystem Align |
| Порты | Порт RS-232 для связи с ПК, порт для доп. устройств |

Телескоп Celestron NexStar 114 SLT  114-мм рефлектор Ньютона  Вилочная монтировка с компьютерным наведением  Крепление «ласточкин хвост» для быстрой установки оптической трубы  Стальной трубчатый штатив с полочкой для аксессуаров  Обновляемый через Интернет пульт управления с базой данных на 4 000 объектов  Искатель StarPointer  Два окуляра (9 и 25 мм) и диагональное зеркало 1,25"  Программы The Sky Level I и NSOL на CD  Совместимость с GPS-модулем CN-16 Просветление Алюминий Диаметр объектива 114 мм Фокусное расстояние 1000 мм Относительное отверстие 1:9 Искатель StarPointer Окуляры и увеличения 25 мм (40x), 1,25", 9 мм (111x), 1,25" Призма / зеркало - Монтировка Вилочная, с приводами пост. тока по обеим осям Штатив Стальной трубчатый, с полочкой для аксессуаров Прогр. обеспечение The Sky Level I, NexStar Observer's List Макс. полезное увеличение 269x Предельная зв. величина 12,8m Разрешение: - критерий Рэлея - предел Дауэса 1,21" 1,02" Экранирование объектива: - по площади - по диаметру 13% 36% Длина оптической трубы 483 мм Вес телескопа 6,8 кг Компьютерное наведение: Пульт управления 19-клавишный компьютерный контроллер с двухстрочным LCD дисплеем, обновляемый через Интернет База данных 40 000 объектов; 400 пользовательских объектов Скорость наведения 4°/с Скорости слежения Звездная, лунная и солнечная Режимы слежения Экваториальный для северного и южного полушария Процедуры настройки SkyAlign, Auto 2-Star Align, 1-Star Align, 2-Star Align, SolarSystem Align Порты Порт RS-232 для связи с ПК, порт для доп. устройств

3.000 руб Телескоп Sturman F30070M Выньте все детали телескопа из коробки и разложите. Проверьте, все ли детали на месте. Не выкидывайте коробку – она Вам понадобится, если возникнет необходимость вернуть телескоп в торговую сеть. - Аккуратно раздвиньте алюминиевые ножки треноги до упора так, чтобы центральные скобки были в горизонтальном положении. - Труба телескопа имеет снизу крепежное ушко. Вставьте его в бороздку на верней части треноги. - Затяните ручку на верхней части треноги до упора, чтобы труба удерживалась крепко на штативе. - Заверните рукоятку контроля наведения и фиксации в резьбовом гнезде на задней части крепления. - Вставьте диагональное зеркало в конец трубы телескопа. - Вставьте 20 мм окуляр (промаркированный на корпусе 20 мм) в диагональное зеркало. - Снимите защитную крышку с широкого конца телескопа. - Ваш телескоп готов к работе. Технические характеристики: Увеличение, крат 15*, 75*, 22,5*, 112,5* Вес, кг (со штативом) 0,97 Высота на штативе, max, мм 485 Длина, max (с угловым окуляром), мм 390 Диаметр, max, мм 90 Оптическая схема Рефрактор Окуляр Увеличение, крат Увеличение с прямым окуляром 1.5х, крат 20 мм 15 22.5 4 мм 75 112.5